MC2020通用型压力开关

MC2020通用型压力开关是一种结构精巧、使用灵活方便的压力开关。它内置波纹管和机械机构，当系统压力上升或下降时，相应的调解弹簧和波纹产生伸张或收缩位移，然后通过杠杆推动开关动作，切断或接通控制回路。

MC2020通用型压力开关具有精巧的窗口显示实际压力数值，并有调节旋钮可调整压力控制的回差数值，具有操作直观方便，结构紧凑等特点。

- 特点：

结构紧凑

测量范围广

高重复性

迟滞（回差）可调

常开常闭触点

接点镀银，触点容量大

测量介质温度范围宽达（-45）­120℃

- 技术参数：

测量范围：详见下表

迟滞：详见下表

输出：常开+常闭、接点镀银

≤DC42V，3A

≤DC125V，8.5A

≤AC250V，4.5A

介质温度：-45~120℃

防护等级：IP33

接口螺纹：1/4"SAE

接线：端子接线

材料：接液部分黄铜镀镍

外壳NBR

- 参数表：

| 型号 | 压力范围(bar) | 压差(bar) | 出厂设定(bar) | 最大承压(bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Min | Max | Min | Max | OFF | ON |  |
| MC2020-502 | -0.7 | 2 | 0.2 | 1.0 | 1.5 | 1 | 16.5 |
| MC2020-503 | -0.7 | 3 | 0.2 | 1.5 | 2 | 1 | 16.5 |
| MC2020-506 | -0.7 | 6 | 0.6 | 4 | 3 | 2 | 16.5 |
| MC2020-506M | -0.7 | 6 | 复位压差≤1 | 3 | 手动复位 | 16.5 |
| MC2020-110 | 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 16.5 |
| MC2020-516 | 5 | 16 | 1 | 4 | 10 | 8 | 35 |
| MC2020-520 | 5 | 24 | 2 | 5 | 16 | 13 | 35 |
| MC2020-530D | 5 | 30 | 5 | 10 | 20 | 15 | 35 |
| MC2020-530 | 8 | 30 | 固定3-5 | 20 | 15-17 | 35 |
| MC2020-530M | 8 | 30 | 复位压差≤4 | 20 | 手动复位 | 35 |