MC2080数字型压力开关表（单继电器输出）

MC2080数字型压力开关表是一种集压力测量、显示、控制于一体的产品。该产品可用于测量各种气体、液体等介质的压力，同时可设置报警点，实现压力连续测量和开关量控制。当压力达到预定值时输出控制信号，接通或关闭被控设备，从而实现自动化控制的目的。该产品具有精度高、迟滞可设、响应快、性能稳定可靠、易操作和安装简便灵活的优点，是微电脑技术用于压力自动控制的高技术产品。

该产品也是传统指针式电接点压力表的替代产品，该产品的特点是：

1、寿命高。该产品是微电脑数字化仪表，采用双稳态控制电路，无机械摩擦，可连续工作十万余次。

2、接线简单，成本低。该产品只需一个接触器，无需各种保护装置，很大程度上解决了接线难的问题；采用双稳态控制电路，接触器不会产生抖动，因而不容易损坏接触器和被控设备。单继电器输出，降低了成本。

3、耐震。该产品能长时间在震动的环境下工作，显示直观，不会造成视觉误差。

技术参数：

工作范围：0-0.1/0.25/0.6/1.0/1.6/2.5/6/10/16/25/40/60/100MPa

精度：0.5%

控制输出：继电器信号（SPDT单刀双掷，全量程范围内可设定）

触点容量：220V/3A

功耗：1w

输入电压：12V/24V/220V/380V

压力接口：M20*1.5(接口可定制）

接液材质：304不锈钢

显示单位：MPa/KG/PSI

工作温度：-20℃-70℃

补偿温度：-10℃-60℃

尺寸图：